URBANISTIČKI  PLAN  UREĐENJA

ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE

ZELENA PUNTA-UPU 13

| OPĆINA KUKLJICA |
| --- |
| Naziv prostornog plana : URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE ZELENA PUNTA-UPU 13 |
| Odluka Općinskog vijeća Općine Kukljica o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Zelena Punta-UPU 13 ("Službeni glasnik Općine Kukljica ", broj 06/2011) | Odluka Općinskog vijeća Općine Kukljica o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Zelena Punta-UPU 13 ("Službeni glasnik Općine Kukljica ", broj 05/2012) |
| Javna rasprava objavljena je: 22. 12. 2011. godine | Javni uvid održan : od : 02. 01. 2011. godine do : 01. 02. 2011. godine |
| Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P. | Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: ………………………………………… Josip Burčul |
| Suglasnost na plan prema članku 97 Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 99/11 i 50/12 Klasa : 350-02/12-13/19 ur. broj 531-05-1-1-12-02 od 29.06.2012. |
| Pravna osoba koja je izradila plan: CONING d.d., A. Šenoe 4-6, Varaždin |
| Pečat pravne osobe koja je izradila plan: M.P. | Odgovorna osoba : ………………………………………… mr.sc. Miljenko Rodek, dipl.ing.el. |
| Pečat odgovornog voditelja izrade plana: M.P. | Odgovorni voditelj izrade plana: ………………………………………… Karmen Polansky-Ivaniš, dipl.ing.arh. |
| Koordinatori plana: - za Nositelja izrade: - za CONING d.d.: | Josip Burčul Karmen Polansky-Ivaniš, dipl. ing.arh. |
| Stručni tim CONING d.d. u izradi plana: Karmen Polansky-Ivaniš, dipl.ing.arh.; Mira Mesarić, ing.građ.; Tomislav Fištrek, dipl.ing.el.; Zlatko Borovec, dipl.ing.stroj. |
| Pečat Općinskog vijeća Općine Kukljica: M.P. | Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kukljica : ………………………………………… Franko Kurić |
| Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava: ………………………………………… (ime, prezime, potpis) | Pečat nadležnog tijela: M.P. |

SADRŽAJ:

OPĆI PRILOZI

- Izvadak iz sudskog registra

- Rješenje za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata

- Imenovanje odgovorne voditeljice

- Izjava odgovorne voditeljice

I.	TEKSTUALNI DIO

- Odredbe za provođenje

II.	GRAFIČKI DIO

###### Kartografski prikazi:

0.       Prikaz postojećeg stanja	1:1000

1.       Korištenje i namjena površina	1:1000

2        Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

2a.     Prometna mreža	1:1000

2b.     Energetski sustav	1:1000

2c      Vodoopskrba i odvodnja	1:1000

2d      Elektroopskrba i telefon	1:1000

3.       Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 	1:1000

4.       Način i uvjeti gradnje	1:1000

# Knjiga 2

III.	OBVEZNI PRILOZI

Obrazloženje

OPĆI  PRILOZI

- Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu za tvrtku za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

- Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za  prostorno uređenje za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja za tvrtku Coning d.d.

- Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata za Karmen Polansky-Ivaniš, dipl.ing.arh.

- Rješenje tvrtke Coning d.d. o imenovanju odgovorne voditeljice izrade Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Zelena Punta-upu 13

- Izjava odgovorne voditeljice izrade o usklađenosti Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Zelena Punta-upu 13 sa člankom 40. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

I. TEKSTUALNI DIO PLANA

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

0.	Značenje pojmova korištenih u odredbama:

-	Koeficijent izgrađenosti građevne čestice je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže), a označava se oznakom kig. U izgrađenost građevne čestice ne ulaze:

-ukopane etaže

-septičke taložnice, cisterne za vodu i spremnici za gorivo, ako su ukopani u teren i konstruktivno odvojeni od građevine

-vanjske komunikacije i terase koje nisu konstruktivni dio podzemne etaže, ako su u razini terena na kojem se nalaze odnosno maksimalno 0,6m izdignute od zaravnatog terena

-parkirališta

-otvorena igrališta bez tribina, dječja igrališta i sl.

-otvoreni bazeni za individualne potrebe i potrebe društvene namjene izdignuti od zaravnatog terena do 1,0 m.

- Koeficijent iskoristivosti građevne čestice je odnos građevinske (bruto) površine građevina i površine građevne čestice, a označava se oznakom kis.

- Dijelovi (etaže) i visina građevine:

-Etaža je svaki nivo građevine. Po vrsti etaže mogu biti podzemne (ukopana etaža, podrum) ili nadzemne (suteren, prizemlje, kat i potkrovlje). Minimalna svijetla visina etaža građevina iznosi 2,40m, ako drugom regulativom nije drugačije određeno.

-Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno, najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj koti uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i /ili suterena (ispod poda kata ili krova).

-Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

-Podrum  (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

-Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja,

-Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno

ispod kosog ili zaobljenog krova s nadozidom do 1,2m.

-Visina građevine mjeri se od konačnog zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1.2 m ako je uz strehu objekta, odnosno u skladu s nagibom krova koji je određen tehničkim propisima za projektom određenim materijalom za pokrov.

-Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog  i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).

- Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjenje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.),

- Minimalna urbana oprema podrazumijeva osnovne elemente uređenja okoliša i javnih
površina: popločani pješački prilazi, javna rasvjeta, klupe za sjedenje, koševi za smeće,
informativni, oglasni, reklamni prostori i sl.

1.	Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 1.

- Određivanje i razgraničavanje namjene površina unutar područja obuhvata Plana određuje se za potrebe gradnje ugostiteljsko turističkih građevina s pratećim sadržajima, uređenje površina prometnica i drugih pješačkih površina, zasnivanje i uređenje zaštitnih zelenih površina, te izgradnju prometne i komunalne infrastrukture, kao i telekomunikacija.

- Razgraničenje prostora prema namjeni prikazano je na kartografskom prikazu br.1 "Korištenje i namjena površina" u mjerilu 1:1000.

- Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

- ugostiteljsko-turističke namjena ( T2 )

- površine infrastrukturnih objekata i uređaja

- interne prometne površine ( IC, IP )

- zaštitne zelene i parkovne površine ( Z )

- površine za rekreaciju (R)

- površine prirodne plaže i uređene plaže (PP, UP)

- Ostale zelene površine su planirane unutar površina svih ostalih navedenih namjena. Ukupne zelene površine obuhvaćaju zaštitne zelene i parkovne površine i ostale zelene površine.

- Provedba ovog Plana temelji se na odredbama ove odluke, kojima se definira namjena i korištenje prostora, načini uređivanja i zaštite prostora. Svi uvjeti, kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata ovoga Plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana, koji predstavljaju mjerodavnu cjelinu za tumačenje svih planskih postavki i odredbi.

Članak 2.

(1) 		Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja nalazi se izvan građevinskog područja naselja Kukljica kao izgrađena struktura izvan naselja za izdvojene namjene kao autonomna prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene u postojećem turističkom naselju Zelena punta. Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja iznosi  ukupno 8.58 ha.

(2)		Linijom postojeće gradnje prikazana je granica do koje se nalaze postojeće smještajne građevine na kartografskom prikazu br.0 "Korištenje i namjena površina" u mjerilu 1:1000 i ispod koje se ne mogu graditi nove smještajne jedinice.

(3)	Površina ugostiteljsko turističke namjene (T2) u obuhvatu plana podijeljena je
u više dijelova:

T2-1	Istočni dio – postojeće vile. Izgrađena i uređena zona adaptirana 2011 godine sa smještajnim jedinicama vrste turistički apartmani.

T2-2 i T2-3	Centralni i južni dio poluotoka Zelena Punta – izgrađeni i neuređeni dio zone u kojem se planira rušenje svih postojećih građevina koje više ne zadovoljavaju normative postojeće zakonske regulative te gradnja novih građevina (hotel, depandanse, vile)  s mrežom internih prometnica i  internim parkiralištem te pratećim vanjskim sadržajima unutar zone. U zapadnom dijelu nalaze se postojeći otvoreni sportski tereni interne oznake S. Zona se zadržava uz mogućnost reorganizacije i adaptacije igrališta (tenis, rukomet, nogomet, odbojka i sl.) te rekonstrukcija ili nova izgradnja prateće građevine.

T2-4	Manji jugoistočni dio – zona u kojoj se planira smještaj pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene (npr. manje trgovine, suvenirnice, turističke agencije ili u funkciji plažnih i sportskih sadržaja.

(4)	U sklopu površina ugostiteljsko – turističke namjene (T2) , dio prostora može se namijeniti kolnom i kolno-pješačkom pristupu građevinama, organizaciji parkirališta za osobna, gospodarska i dr. vozila, pješačkim komunikacijama i površinama, te svim drugim funkcijama i sadržajima koji prate i upotpunjuju osnovne i prateće namjene i djelatnosti uz uvjet da su te građevine u skladu s odredbama zaštite okoliša i drugim odredbama propisanim ovim Planom.

(5)	U sklopu površina ugostiteljsko-turističke namjene (T2) i rekreacijske namjene (R) nalaze se i ostale zelene parkovne ili dr. prirodne zelene površine (Z).

Članak 3.

- Površine za smještaj infrastrukturnih građevina i uređaja smještene su unutar granica obuhvata ovog Plana.

- Javna parkirališta nisu planirana.

- Interne prometne površine namijenjene su vođenju infrastrukturnih vodova u sklopu opremanja ugostiteljsko-turističke zone sa komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom.

Članak 4.

(1)	Zone zaštitnih zelenih površine (Z) i prirodnih zelenih površina predstavljaju dijelove ugostiteljsko – turističke zone koji se planiraju i održavaju radi:

- očuvanja i obnove postojeće kvalitetnije šume i druge vrijedne vegetacije na području obuhvata Plana,

- stvaranja tampona visoke i niske vegetacije (ovisno o lokaciji) između područja obuhvata plana i zelenog vrha poluotoka s osobito vrijednim vizurama i spomen obilježjem (križom) .

- Unutar zaštitnog zelenila moguće je planirati manje zone rekreacije postavom urbane opreme ili sprava od prirodnih materijala, koje neće narušiti osnovnu namjenu zelene površine niti prirodnu vidljivost uz prometnice.

- Zaštitne zelene površine (Z) su smještene na rubnim dijelovima obuhvata Plana, u pojasu prema vrhu poluotoka. Zaštitne zelene površine imaju namjenu općenite zaštite ali i kao oblikovni element.

- Na mjestima gdje nema postojećeg zaštitnog zelenila planira se njihovo ozelenjivanje sadnjom odgovarajuće visoke i niske vegetacije.

Članak 5.

(1)	Prostorna jedinica oznake (R) smještena je između gradivog dijela zone na istočnoj strani poluotoka i obalne šetnice (lungo mare).To je područje visokog zelenila u kojem je moguće formirati rekreacijske punktove poput dječjih igrališta, površina za sunčanje s kabinama za presvlačenje, manjih otvorenih sportskih terena (stolni tenis, mini-golf, odbojka na pijesku i sl) kao i ostalih pratećih sadržaja propisanih zakonom za zonu ugostiteljsko-turističke namjene.

Članak 6.

- Prostorna jedinica oznake (PP) nalazi se u krajnjem sjeveroistočnom dijelu zone. To je dio prirodne plaže kojoj su glavna obilježja prirodne stijene u obliku kosih platoa na kojima je moguće sunčanje. Potrebno im je omogućiti dodatne pristupe u vidu stepenica ili liftova za invalidne osobe od linije obalne šetnice.

- Oznakom (UP) planira se dodatno uređenje već djelomično uređene plaže. Uz već postojeći dio betonskih platoa potrebno je dograditi nove prilagođavajući se maksimalno pri tome konfiguraciji prirodnih stijena te sukladno tome i omogućiti prilaze do istih s glavne obalne šetnice.

- Obalna šetnica (lungo mare) povezuje zonu rekreacije i plaže na istočnom dijelu poluotoka. Planom se dozvoljavaju zahvati u svrhu poboljšanja kvalitete u postojećem koridoru.

2. Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko – turističke namjene

Članak 7.

- Oblik i veličina građevne čestice na kojoj se grade građevine ugostiteljsko – turističke namjene mora omogućiti smještaj svih sadržaja vezanih uz tu namjenu (građevine osnovne namjene, sve pomoćne građevine u njenoj funkciji, interne prometnice, parkirališni prostor, manipulativni prostor, komunalno-tehničku infrastrukturu i sl.).

Članak 8.

- Oblik i veličina površina i čestica na kojima je moguća gradnja dani su na kartografskim prikazima br.1 "Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:1000. i br 4 „Način i uvjeti gradnje“ u mjerilu 1:1.000.

- Na jednoj građevnoj čestici može biti više osnovnih i pomoćnih građevina.

Članak 9.

- Osnovna namjena građevine mora biti u skladu s uvjetima određivanja namjene površina i kartografskim prikazima br. 1 "Korištenje i namjena površina" i br. 4 "Način i uvjeti gradnje". Uz osnovnu namjenu, u sklopu građevine može se organizirati i druga djelatnost - prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti.

- U izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene Zelena punta u Kukljici moguć je smještaj: T2 – turističko naselje s pratećim sadržajima trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreacijske, zabavne i slične namjene.

- Prateći sadržaji iz prethodnog stavka obuhvaćaju:

- zabavne, ugostiteljske, uslužne i slične sadržaje,

- otvorene površine za sport i rekreaciju (različita igrališta, bazeni i dr.),

- površine za rekreaciju, planirane kao zasebne ili u sklopu smještajnih kapaciteta (sportske dvorane, bazeni i dr., plaže i plažni sadržaji) ,

- drugi komplementarni sadržaji i djelatnosti;

- Smještajne građevine planiraju se unutar linije postojeće gradnje prikazane na kartografskom prikazu br. 0 "Postojeće stanje“ koja je ujedno i maksimalni građevni pravac.

- Maksimalni dozvoljeni  kapacitet zone prema PPUO Kukljica iznosi 800 ležaja, od kojih su 264 u zoni T2-1 u sklopu postojećih i adaptiranih turističkih građevina, a preostali broj ležajeva planira se u zonama T2-2 i T2-3 gdje se ruše postojeće smještajne jedinice i formiraju nove vile te hotel s pripadajućom depandansom.

- Na području turističke zone - T2, udjeli smještajnih kapaciteta moraju biti: najmanje 30% u hotelu, a najviše 70% u vilama .

Članak 10.

(1)	Uz osnovne građevine, u sklopu građevne čestice mogu se graditi pomoćne i ostale građevine:

- nadstrešnice i trijemovi,

- prometne i manipulativne površine i parkirališta,

- potporni , ogradni i dr. zidovi,

- komunalni objekti i uređaji,

- druge građevine prema zahtjevima programa, tehnološkog procesa, i dr. bilo podzemne ili nadzemne

- sve ostalo što upotpunjuje osnovnu namjenu

3. Uvjeti i način gradnje građevina

Članak 11.

(1)	Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice turističkog naselja (T2) Kig iznosi 0,3.

(2)	Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice turističkog naselja (T2) Kis iznosi 0,8.

(3)	Najmanje 40% površine građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi, prirodno zelenilo ili zeleni krovovi.

(4)	Načelni prijedlog organizacije smještajnih jedinica prikazan je u grafičkom dijelu Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 4. „Način i uvjeti gradnje“ u mjerilu 1:1.000.

Članak 12.

T2-2  Planirane vile

(1) Prostorna cjelina oznake T2-2 za gradnju smještajnih jedinica tipa vile nalazi se u središnjem dijelu poluotoka, sjeverno od zone predviđene za gradnju hotela i depandansi neposredno ispred zone zaštitnog zelenila prema vrhu. Granica prostorne jedinice je određena u grafičkom dijelu Urbanističkog plana. Ishođenje lokacijske dozvole, odnosno odgovarajućeg odobrenja za građenje je moguće na temelju Urbanističkog plana prema slijedećim uvjetima:

-	Oblik i veličina prostorne jedinice određeni su u grafičkom dijelu Urbanističkog plana,kartografski prikaz broj 4. „Način i uvjeti gradnje“ u mjerilu 1:1.000; (građevne čestice 1 i 2)

-	Namjena građevina: smještajne jedinice tipa vile s pratećim sadržajima. Orijentacijski kapacitet iznosi 300 kreveta. Od toga 280 kreveta na građevnoj čestici br.1, a 20 kreveta na građevnoj čestici br 2. Unutar prostornih cjelina mogu se graditi i prateći sadržaji, ugostiteljske, druge usluge i servisi, sportski i rekreacijski te drugi prateći sadržaji. Potreban broj parkirališnih mjesta za ovu zonu potrebno je osigurati posebno za svaku građevnu česticu a sve prema posebnom pravilniku (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli). Za građevnu česticu br. 1 osiguran je na internom otvorenom parkiralištu u zoni T2-3. Unutar prostorne cjeline omogućava se gradnja kolno pješačkih staza i ulica te građevina i instalacija komunalne infrastrukturne mreže;

-	Unutar prostorne jedinice je moguće smjestiti građevine vila s pratećim sadržajima unutar granica naznačenog gradivog dijela prostorne jedinice.

-	Sve građevine mogu imati jednu podzemnu etažu (Po).

-	Maksimalni građevni pravac identičan je liniji postojeće gradnje;

Veličina i površina građevina se određuje koeficijentom izgrađenosti od najviše 0,3 i koeficijentom iskoristivosti kis od najviše 0,8.

-	Najveći broj etaža za građevine vila iznosi podrum (jedna podrumska etaža) + suteren + prizemlje + 2 kata, s time da visina građevine ne smije biti viša od 10 m.

-	Najveći broj etaža za prateće i pomoćne građevine iznosi podrum (jedna podrumska etaža) + prizemlje + 1 kat, s time da visina građevine ne smije biti viša od 10 m;

-	Građevine ugostiteljsko-turističke namjene treba oblikovati u duhu suvremene arhitekture kvalitetno i uz primjenu suvremenih kvalitetnih materijala i tehnologija i slobodniju kolorističku obradu u skladu s mediteranskim duhom i tradicijom., te u tom smislu smještajne građevine i građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša. Nove smještajne građevine, planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture. Krovište građevine može biti ravno, koso i slobodnih oblika, nagiba kojeg predviđa usvojeno suvremeno projektno rješenje i tehnologija građenja. Vrsta pokrova nije posebno određena. Na krovište je dopušteno ugraditi kupole i dr. za prirodno osvjetljenje , kolektore i dr. uređaje i sustave za korištenje sunčeve energije u skladu sa tehnološkim rješenjem i potrebama građevine.

-	Kolni pristup prostornoj cjelini moguć je s južne, zapadne i istočne strane do svih dijelova zone. Prometnice su pretežno namijenjene pješačkom prometu dok se prijevoz prtljage od internog parkirališta do svih smještajnih jedinica predviđa internim vozilima kolno pješačkim prometnicama dimenzioniranim i za prolaz interventnih vozila. Unutar prostorne jedinice potrebno je maksimalno sačuvati postojeće zelene površine dok nove treba u najvećoj mogućoj mjeri zasaditi autohtonim vrstama drveća i biljaka;

-	Urbanističkim  planom određene su orijentacijske kote kolno pješačkih prometnica, a što je prikazano u grafičkom dijelu Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.a, „Prometna mreža“u mjerilu 1:1.000;

-	Priključak na komunalnu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem infrastrukture sadržane u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima tijela državne uprave, javnih poduzeća i pravnih osoba s javnim ovlastima;

-	Rješenje građevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zaštite od požara, sklanjanja u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Članak 13.

T2-3  Planirani hotel s pratećim sadržajima

(1) Prostorna cjelina oznake T2-3 za gradnju hotela i pratećih sadržaja nalazi se na južnom dijelu, sjeverno od postojeće glavne luke s marinom i ulice kojom se ulazi u područje te glavne pješačke šetnice s drvoredom i uređenom plažom u više nivoa. Granica prostorne jedinice je određena u grafičkom dijelu Urbanističkog plana. Ishođenje lokacijske dozvole, odnosno odgovarajućeg odobrenja za građenje je moguće na temelju Urbanističkog plana prema slijedećim uvjetima:

-	Oblik i veličina prostorne jedinice određeni su u grafičkom dijelu Urbanističkog plana,kartografski prikaz broj 4. „Način i uvjeti gradnje“ u mjerilu 1:1.000; (dio građevne čestice 1)

-	Namjena građevina: hotel i depandanse hotela s pratećim sadržajima. Orijentacijski kapacitet iznosi 240 kreveta. Unutar prostornih cjelina treba osigurati prateće sadržaje, ugostiteljske, druge usluge i servise, sportske i rekreacijske te druge prateće sadržaje. U ovoj prostornoj cjelini potrebno je osigurati interno parkiranje za cijelu građevnu česticu br. 1 (IP) i to ili u podzemnoj garaži ili otvorenom parkiralištu najmanjeg kapaciteta prema posebnom pravilniku (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli) što okvirno iznosi oko 120 PM. S obzirom na kosu konfiguraciju terena parkiralište se može izvesti u više kaskadnih nivoa s potpornim zidovima. Propisani broj zatvorenim garažnih mjesta za potrebe hotela moguće je izvesti u zatvorenoj građevini na vanjskom parkiralištu uz uvjet da ne prelazi jednu etažu. Otvoreno parkiralište moguće je i natkriti različitim nadstrešnicama, pergolama ili solarnim kolektorima. Unutar prostorne cjeline omogućava se gradnja kolno pješačkih staza i ulica, trgova te građevina i instalacija komunalne infrastrukturne mreže;

-	Unutar prostorne jedinice je moguće smjestiti građevine hotela i depandansi s pratećim sadržajima unutar granica naznačenog gradivog dijela prostorne jedinice dok se izvan te zone ne izvode smještajne jedinice već samo ostali prateći sadržaji.

-	Sve građevine mogu imati jednu podzemnu etažu (Po).

-	Maksimalni građevni pravac identičan je liniji postojeće gradnje;

Veličina i površina građevina se određuje koeficijentom izgrađenosti od najviše 0,3 i koeficijentom iskoristivosti kis od najviše 0,8.

-	Najveći broj etaža za hotel iznosi podrum (jedna podrumska etaža) + suteren + prizemlje + 3 kata, s time da visina građevine na najnižem i najvišem dijelu terena ne smije biti viša od 10 m. Prema tome ukupna visina građevine ne smije biti viša od 15 m (mjereno od terena na njegovom najnižem dijelu do najviše točke krova);

-	Najveći broj etaža za depandanse iznosi podrum (jedna podrumska etaža) + suteren + prizemlje + 2 kata, s time da visina građevine ne smije biti viša od 10 m.

-	Najveći broj etaža za prateće i pomoćne građevine iznosi podrum (jedna podrumska etaža) + prizemlje + 1 kat, s time da ukupna visina građevine ne smije biti viša od 10 m (mjereno od terena na njegovom najnižem dijelu do najviše točke krova);

-	Građevine ugostiteljsko-turističke namjene treba oblikovati u duhu suvremene arhitekture kvalitetno i uz primjenu suvremenih kvalitetnih materijala i tehnologija i slobodniju kolorističku obradu u skladu s mediteranskim duhom i tradicijom., te u tom smislu smještajne građevine i građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša. Nove smještajne građevine, planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture.Krovište građevine može biti ravno, koso i slobodnih oblika, nagiba kojeg predviđa usvojeno suvremeno projektno rješenje i tehnologija građenja. Vrsta pokrova nije posebno određena. Na krovište je dopušteno ugraditi kupole i dr.. za prirodno osvjetljenje , kolektore i dr. uređaje i sustave za korištenje sunčeve energije i dr. u skladu sa tehnološkim rješenjem i potrebama građevine.

-	Kolni pristup prostornoj cjelini moguć je s istočne strane do centralnog internog parkirališta od kojeg se dalje predviđa prijevoz prtljage internim vozilima kolno pješačkim prometnicama dimenzioniranim i za prolaz interventnih vozila sa sjeverne, istočne i južne strane. Unutar prostorne jedinice potrebno je urediti drvorede uz južni rub zone prema javnoj šetnici i plaži. Zelene površine treba u najvećoj mogućoj mjeri zasaditi autohtonim vrstama drveća i biljaka;

-	Urbanističkim  planom određene su orijentacijske kote kolno pješačkih prometnica, a što je prikazano u grafičkom dijelu Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.a, „Prometna mreža“u mjerilu 1:1.000;

-	Priključak na komunalnu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem infrastrukture sadržane u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima tijela državne uprave, javnih poduzeća i pravnih osoba s javnim ovlastima;

-	Rješenje građevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zaštite od požara, sklanjanja u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Članak 14.

T2-4  Prateći sadržaji

(1) Prostorna cjelina oznake T2-4 za gradnju pratećih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene nalazi se u jugoistočnom dijelu zone, u neposrednom kontaktu sa zonom rekreacijske namjene i glavnom pješačkom šetnicom s drvoredom i uređenom plažom u više nivoa. Granica prostorne jedinice je određena u grafičkom dijelu Urbanističkog plana. Ishođenje lokacijske dozvole, odnosno odgovarajućeg odobrenja za građenje je moguće na temelju Urbanističkog plana prema slijedećim uvjetima:

-	Oblik i veličina prostorne jedinice određeni su u grafičkom dijelu Urbanističkog plana,kartografski prikaz broj 4.„Način i uvjeti gradnje“ u mjerilu 1:1.000; (građevna čestica 3).

-	Namjena građevina: prateći sadržaji ugostiteljsko turističke namjene manje trgovine, suvenirnice, turističke agencije ili građevine u funkciji plažnih i sportskih sadržaja. Smještajne građevine nisu predviđene u ovoj zoni. Potrebno je osigurati interno parkiranje za građevnu česticu br. 3 ili u podzemnoj garaži ili otvorenom parkiralištu najmanjeg kapaciteta prema posebnom pravilniku. Unutar prostorne cjeline omogućava se gradnja kolno pješačkih staza i ulica, trgova te građevina i instalacija komunalne infrastrukturne mreže;

-	Sve građevine mogu imati jednu podzemnu etažu (Po).

-	Maksimalni građevni pravac identičan je liniji postojeće gradnje, a minimalni razmak do granica građevne čestice iznosi 5m;

Veličina i površina građevina se određuje koeficijentom izgrađenosti od najviše 0,3 i koeficijentom iskoristivosti kis od najviše 0,8.

-	Najveći broj etaža iznosi podrum (jedna podrumska etaža) + suteren + prizemlje s time da visina građevine ne smije biti viša od 8 m (mjereno od terena na njegovom najnižem dijelu do najviše točke krova);

-	Građevine ugostiteljsko-turističke namjene treba oblikovati u duhu suvremene arhitekture kvalitetno i uz primjenu suvremenih kvalitetnih materijala i tehnologija i slobodniju kolorističku obradu u skladu s mediteranskim duhom i tradicijom., te u tom smislu i građevine pratećih sadržaja, potrebno smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša.

-	Kolni pristup prostornoj cjelini moguć je s južne strane Zelene površine treba u najvećoj mogućoj mjeri zasaditi autohtonim vrstama drveća i biljaka;

-	Urbanističkim  planom određene su orijentacijske kote kolno pješačkih prometnica, a što je prikazano u grafičkom dijelu Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.a, „Prometna mreža“u mjerilu 1:1.000;

-	Priključak na komunalnu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem infrastrukture sadržane u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima tijela državne uprave, javnih poduzeća i pravnih osoba s javnim ovlastima;

-	Rješenje građevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zaštite od požara, sklanjanja u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Članak 15.

- U cilju kontroliranog pristupa kompleksu bazena u sklopu hotela i depandansi moguće je izvođenje ograda. Ograde se izvode od kamena, metala, zelenila i dr. te u kombinacijama tih elemenata po izboru uključivo i visoko zelenilo.

Uvjeti rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje građevina unutar područja obuhvata Plana

Članak 16.

T2-1  Postojeće vile

- Prostorna cjelina oznake T2-1 izgrađenih smještajnih jedinica nalazi se u istočnom dijelu poluotoka, između zone predviđene za gradnju novih vila neposredno do zone zelenila i rekreacije. Dozvoljena je rekonstrukcija postojećih izgrađenih građevina (smještajnih građevina i postojećeg restorana), moguća je zamjena postojećih izgrađenih građevina u cilju podizanja kategorije i kvalitete ugostiteljsko turističke zone, te u svrhu održavanja građevina, poboljšanja uvjeta, gradnje instalacija i uređaja za provođenje mjera zaštite okoliša, uređenja građevne čestice, prometnih i manipulativnih površina, gradnja prometnog priključka, hortikulturno uređenje i slično. Granica prostorne jedinice je određena u grafičkom dijelu Urbanističkog plana. Ishođenje lokacijske dozvole, odnosno odgovarajućeg odobrenja za građenje je moguće na temelju Urbanističkog plana prema slijedećim uvjetima:

-	Oblik i veličina prostorne jedinice određeni su u grafičkom dijelu Urbanističkog plana,kartografski prikaz broj 4. „Način i uvjeti gradnje“ u mjerilu 1:1.000; (dio građevne čestice 1)

-	Namjena građevina: smještajne jedinice tipa vile s pratećim sadržajima. Orijentacijski kapacitet iznosi 260 kreveta. Unutar prostornih cjelina mogu se graditi pomoćni i prateći sadržaji, usluge i servisi, sportski i rekreacijski sadržaji. Potreban broj parkirališnih mjesta za ovu zonu osiguran je na internom otvorenom parkiralištu u zoni T2-3 prema posebnom pravilniku (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli). Unutar prostorne cjeline omogućava se gradnja kolno pješačkih staza i ulica te građevina i instalacija komunalne infrastrukturne mreže;

-	Maksimalni građevni pravac identičan je liniji postojeće gradnje;

Veličina i površina građevina se određuje koeficijentom izgrađenosti od najviše 0,3 i koeficijentom iskoristivosti kis od najviše 0,8.

-	Najveći broj etaža za građevine vila iznosi suteren + prizemlje + 1 kat, s time da visina građevine ne smije biti viša od postojeće;

-	Najveći broj etaža za prateće i pomoćne građevine iznosi podrum (jedna podrumska etaža) + prizemlje + 1 kat, s time da ukupna građevine ne smije biti viša od 10 m;

-	Kolni pristup prostornoj cjelini moguć je s južne, zapadne i istočne strane do svih dijelova zone. Prometnice su pretežno namijenjene pješačkom prometu dok se prijevoz prtljage od internog parkirališta do svih smještajnih jedinica predviđa internim vozilima kolno pješačkim prometnicama dimenzioniranim i za prolaz interventnih vozila. Unutar prostorne jedinice potrebno je maksimalno sačuvati postojeće zelene površine dok nove treba u najvećoj mogućoj mjeri zasaditi autohtonim vrstama drveća i biljaka;

-	Urbanističkim  planom određene su orijentacijske kote kolno pješačkih prometnica, a što je prikazano u grafičkom dijelu Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.a, „Prometna mreža“u mjerilu 1:1.000;

-	Priključak na komunalnu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem infrastrukture sadržane u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima tijela državne uprave, javnih poduzeća i pravnih osoba s javnim ovlastima;

-	Rješenje građevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zaštite od požara, sklanjanja u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

4.	UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA,

PROMETNE,   TELEKOMUNIKACIJSKE   I    KOMUNALNE   MREŽE    S   PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

4.1. 	UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 17.

(1)		U kartografskom prikazu 2a komunalna infrastrukturna mreža – prometna mreža u mjerilu 1:1000 utvrđene su okvirne smjernice za interne prometnice.

(2)		Minimalna širina kolnika za planirane nerazvrstane ceste iznosi 4,0 m za jednosmjernu cestu, a 6,0 metara za dvosmjernu cestu.

(3)		Iznimno, kod rekonstrukcije već postojećih cesta, širina kolnika za jednosmjernu cestu može iznositi i manje od 4,0 metara, ali ne manje od 3,5 metra, odnosno 5,5 metara za dvosmjernu cestu, ako položaj postojećih građevina onemogućava realizaciju obavezne širine propisane stavkom 3. ovog članka.

Članak 18.

(1) 		Ulaz u TN Zelena Punta omogućen je sa postojeće javne pristupne ceste (C1) što je ujedno i glavni ulaz u turističko naselje.

(2)		Planirana mreža prometnica (C2) unutar naselja koncipirana je tako da zadovolji potrebe pristupa budućim objektima, a također da se postigne povezanost sa postojećim prometnicama i da sve zajedno čine jedinstvenu cjelinu i cjelokupnu prometnu povezanost unutar naselja.

(3)		U obuhvatu plana neposredno uz glavni ulaz u T.N.  planira se uređenje parkirališnih površina internog tipa (IP) kapaciteta p = 120 p.m. za potrebe turističkog naselja.

(4)		Postojeća prometna mreža unutar zone obuhvata zadržava se kao sustav internih kolno-pješačkih komunikacija sa mogućnošću dodatnog preuređenja, tj. rekonstrukcije prema ukazanim potrebama.

(5		Djelomično u zoni obuhvata postoji i požarni put (bijela cesta) koja se proteže i van zone (B1, B2) kroz područje borove šume iznad T.N. koji se zadržava, a ujedno se ga može koristiti kao vizurnu šetnicu oko poluotoka.

(6)		Prometnice unutar T.N. Zelena Punta planirane su prometovanju internih vozila sa svrhom razvoženja turista i njihovo prtljage od parkirališta do hotela odnosno vila. Ne planira se prometovanje vozila unutar naselja osim vozila dostave, vozila za odvoz smeća, interventnih vozila hitne pomoći i vatrogasnih vozila.

Članak 19.

(1)		Interna prometnica C2 koja služi kao pristup na interno parkiralište IP planirana je kao dvosmjerna širine 6 m kao i dio ceste (C2) za alternativni izlaz iz zone (A2).

Ostale planirane prometnice rađene su kao jednosmjerne širine 4,0 m. Normalni profili prometnica predviđeni su prema namjeni prometnih površina.

Nivelete ceste prilagođavaju se postojećem terenu kao i potrebama planiranih novim građevina.

Radi boljeg povezivanja dopuštaju se korekcije visinskih kota pojedinih postojećih platoa, te mjestima prilaza pojedinim platoima, ali tako da nisu u koliziji sa propisima o projektiranju ceste.

Radijusi na prometnicama planirani su sa veličinom da mogu prometovati i zaokretati požarna vozila.

Članak 20.

(1)		Kolnička konstrukcija mora biti dimenzionirana za promet interventnih vozila

- Sva oprema, horizontalna i vertikalna signalizacija mora se izvesti u skladu s postojećim zakonima i propisima o projektiranju cesta, te standardnim oznakama za turistička naselja.

Članak 21.

(1)		Oborinske vode s površina prometnice C2 i parkirališta IP treba sustavom slivnika i lokalnih kolektora sve prikupiti i provesti do separatora oborinske vode, a nakon tretmana do zahtijevanog stupnja pročišćenosti, ispustiti u more.

(2)		Oborinske vode s površina ostalih internih cesta raspršuju se u okolni teren.

Članak 22.

(1)		Prilikom izrade projektne dokumentacije za ceste, potrebno je posebno paziti na prijelaze preko postojećih infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektroopsrbni kabel, TK kabeli), s ciljem da se izbjegne njihovo oštećivanje. To podrazumijeva striktno poštivanje uvjeta dobivenih od komunalnih poduzeća u čijem se vlasništvu ti objekti nalaze.

4.1.1.  JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE

Članak 23.

(1)		Javno parkiralište i javne garaže nisu planirane.

4.1.2.  TRGOVI I DRUGE PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 24.

(1)		U zoni obuhvata ovog Plana trgovi  nisu planirani, ali se u sklopu hotela planira izgradnja rekreacijskog prostora. Pješačke površine planirane su kao nogostupi i stubišta za povezivanje pojedinih nivoa platoa na kolno pješačke površine pristupa.

Članak 25.

4.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Uvjeti izgradnje telekomunikacijske mreže

(1)		Pri projektiranju TK mreže potrebno je osigurati koridor širine 1 metar za trasu DTK kanalizacije. Ova širina koridora je potrebna zbog ugradnje tipskih montažnih betonskih zdenaca koji su širine cca 1 metar. Unutar tog koridora izgradit će se distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK). Razmaci između telekomunikacijske i ostale infrastrukture kod paralelnog vođenja, približavanja i križanja propisane su Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 42/09, 32/11).

(2)		Za izgradnju konkretne DTK potrebno je izraditi projekt infrastrukture kojim će biti definirani kapaciteti tj. broj i presjek cijevi DTK, broj i vrsta tipskih montažnih kabelskih zdenaca, priključak na pojedini objekt, način izvođenja i polaganja cijevi, uvjeti izgradnje i sl.

(3)		Priključak na javnu TK mrežu treba izvesti na zapadnom (glavnom) ulazu gdje je postojeći priključak na zonu obuhvata UPU-a. Trasa vođenja DTK kanalizacije u pravilu je na suprotnoj strani od energetskih kabela, jer se energetski kabeli (EE razvoda i vanjska rasvjeta) smiju paralelno polagati na manjem međusobnom razmaku nego s DTK kanalizacijom.

(4)		Na nacrtu EE trasa i DTK trasa prikazani su načelni koridori predviđeni ovim planom za DTK kanalizaciju. Trase se mogu po potrebi prilagoditi i korigirati kako bi se ostvarila optimalna povezanost zone obuhvata UPU-a.

Prilikom projektiranja DTK treba se pridržavati važećih tehničkih propisa i regulative za područje DTK.

(5)		Trenutno su na snazi sljedeći zakoni i pravilnici: Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11), Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010), Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 42/09, 32/11), Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže (NN 108/10).

Članak 26.

Mobilne komunikacije

(1)		Nove lokacije samostojećih antenskih osnovnih postaja mobilnih komunikacija određuju se odgovarajućom stručnom dokumentacijom, uz uvažavanje općih uvjeta:

−  izvan užeg obalnog pojasa;

−  izvan građevinskih područja tj. na udaljenosti od postojećih građevina u skladu s propisima i normativima;

−  izvan zona zaštite prirodne i kulturne baštine

−  da ne remete vrijedne vizure

4.3.      UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 27.

(1)		Urbanističkim planom je prikazana komunalna infrastrukturna mreža sa postojećim i planiranim građevinama, instalacijama i uređajima kao načelnim lokacijama. Moguća je promjena trase vodova i položaja planiranih građevina i uređaja ukoliko se detaljnom tehničkom razradom preciznije utvrde trase i položaj ili opravda racionalnije rješenje mreže i sustava, što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.

(2)		Gradnju instalacija, objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira se izvesti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana, a prikazana je na kartografskim prikazima br. 2C Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:1000.

(3)		Horizontalni i vertikalni razmaci i križanja pojedinih instalacija trebaju se izvesti u skladu s tehničkim propisima.

4.3.1. Vodoopskrba

Članak 28.

(1)		Daljnjoj izgradnji novih kapaciteta može se pristupiti tek po osiguranju adekvatne vodoopskrbe, a što će se konstatirati u suradnji s nadležnim isporučiteljom.

(2)		Vodoopskrbu je potrebno izvesti sukladno kartografskom prikazu 2C Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:1000.

(3)		Vodoopskrba korisnika unutar obuhvata Plana vrši se iz postojećeg vodoopskrbnog sustava, priključkom na mjesni vodovod.

Članak 29.

(1)		Za predviđene sadržaje u zoni potrebno je predvidjeti redovitu vodoopskrbu budućih potrošača i vodu za protupožarnu zaštitu.

(2)		Planira se izvesti nova vodovodna i hidrantska mreža u dijelu zone gdje se ruše dotrajale građevine, a u obnovljenom dijelu po potrebi izvesti rekonstrukciju u smislu izmještanja ili ukidanja postojećeg vodovoda radi spoja sa novim priključkom kao i eventualnu zamjenu cjevovodnog materijala uslijed dotrajalosti ili oštećenja prilikom građevinskih radova.

(3)		Planirana je izgradnja novih zasunskih komora na novoj vodovodnoj trasi od mjesta priključenja na postojeći cjevovod DN 100 kod ulaza na buduće parkiralište, te ponovnog spoja na postojeći tlačni vod koji ide do vodospreme VS1. U sklopu nove vodovodne mreže planiran je vodoopskrbni cjevovod za sanitarnu potrošnju kao i protupožarnu vodu, uključujući i nadzemne protupožarne hidrante.

(4)		U kompletnoj zoni obuhvata ovom planskom dokumentacijom predviđen je jedinstven vodoopskrbni cjevovod za sanitarnu potrošnu te protupožarnu vodu. Glavni razvodni cjevovod predviđen je sa DN 100 za NP 16 bara.

(5)		Sva potrebna okna (vodomjerna okna, zasunske komore) izvesti od vodonepropusnog betona.

4.3.2. Odvodnja

Članak 30.

(1)		Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu 2C Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:1000.

(2)		Izgrađeni dio TN Zelena Punta koji se zadržava ima sustav odvodnje otpadnih voda koji je gravitacijski i spaja se na postojeći pročistač otpadnih voda izvan obuhvata UPU-a iz kojeg se nakon pročišćavanja vode ispuštaju putem podmorskog ispusta u more. Sustav odvodnje oborinskih voda sa prometnih površina izgrađenog dijela zone ne postoji, već se sve oborinske vode ispuštaju u teren.

(3)		Maksimalni kapacitet korištenja objekata odvodnje TN Zelena Punta je u ljetnim mjesecima, srpanj i kolovoz 800 gostiju i 100 zaposlenika, dok se u ostalim mjesecima sustav odvodnje vrlo malo ili uopće ne koristi. Stoga je potrebno redovito pregledavati i održavati postojeći sustav odvodnje. Korisnik postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i vlasnik – komunalno društvo dužni su izraditi Pravilnik o radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te predvidjeti obuku ljudi koji će raditi na održavanju uređaja, ili s isporučiteljom navedene opreme ugovoriti održavanje istog.

(4)		Na području turističke zone predviđen je razdjelni tip odvodnje, te planirani zahvati u sklopu gradnje sustava odvodnje obuhvaćaju:

- pregled stanja postojeće kanalizacijske mreže i ako je potrebno obnova – popravak mreže kanalizacije sanitarnih otpadnih voda;

- gradnja novog gravitacijskog voda za sanitarnu otpadnu vodu sa priključkom na postojeći kolektor unutar obuhvata plana, te novog gravitacijskog cjevovoda za oborinsku odvodnju sa ispustom u more;

- prije ispuštanja u more oborinska voda sa parkirališnih i manipulativnih površina mora proći predtretman za pročišćavanje kroz planirani separator.

(5)		Tehnološke otpadne vode se prije upuštanja u kolektor moraju dovesti na nivo sanitarnih otpadnih voda.

(6)		Gradnja kanalizacijske mreže vršit će se prema tehničkim uvjetima koje će definirati nadležno komunalno društvo.

(7)		Predviđeno je korištenje cijevi od plastičnih materijala (PVC, PEHD, polipropilen), poliestera (PES) ili drugih odgovarajućih materijala, najmanjeg promjera 250-300 mm. Na svim mjestima promjene nivelete u horizontalnom ili vertikalnom smislu, kao i na priključcima, potrebno je predvidjeti kanalizacijska revizijska okna, na razmaku ne većem od 40 m. Poklopci okana su min. otvora 600/600 mm, sa korištenjem poklopaca nosivosti koja je u skladu sa prometnim opterećenjem površine. Izvedba lokalnih priključaka otpadnih voda treba biti usklađena sa tehničkim uvjetima koje propisuje nadležno komunalno društvo. Kod priključaka objekata, potrebno je nivo kvalitete otpadnih voda dovesti na nivo sanitarnih otpadnih voda, te je tek nakon toga moguće obrađene otpadne vode priključiti na sustav javne odvodnje. Kod objekata koji imaju izražen pojačani udio masnoća u otpadnim vodama (npr. restorani) potrebno je prije priključka na javni sustav odvodnje ugraditi odgovarajući mastolov – gravitacijski skupljač ulja.

Oborinska odvodnja

Članak 31.

(1)		Oborinsku odvodnju potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu 2.a. Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba i odvodnja u mj. 1:1000.

(2)		Oborinske vode s krova i pješačkih površina mogu se direktno upustiti u teren, dok se oborinske vode s internih prometnica i parkirno manipulativnih površina upuštaju nakon pročišćavanja na separatoru do stupnja pročišćavanja vode II kategorije u more.

(3)		Oborinske vode sa parkirališnih površina IP i dijela ceste C2.1 biti će pročišćene na jednom centralnom mjestu u separatoru SOV 1 i ispuštene u ispust oborinske vode (IOV1) u more.

(4)		Za proračun oborinske kanalizacije mjerodavni intenzitet oborina je 250 l/s/ha. Minimalni promjer kolektora oborinskih voda usvojen je s 200 mm. Na pročišćavanje se odvodi samo prvi udarni val (cca 20%).

Članak 32.

(1) 		Oborinske vode s krovova hotela i depandanse, pješačkih i zelenih površina prikupljaju se i odvode preko oborinske kanalizacije do ispusta u more.

(2)		Oborinske vode s ostalih prometnih površina (kolno-pješačke komunikacije) raspršuju se u okolni teren.

Članak 33.

(1)		Gradnja kanalizacijske mreže vršit će se prema tehničkim uvjetima koje će definirati nadležno komunalno društvo.

(2)		Predviđeno je korištene cijevi od plastičnih materijala (PVC, PEHD, polipropilen), poliestera (PES) ili drugih odgovarajućih materijala, najmanjeg promjera 200 mm. Na svim mjestima promjene nivelete u horizontalnom ili vertikalnom smislu, kao i na priključcima, potrebno je predvidjeti kanalizacijska revizijska okna, na razmaku ne većem od 40 m. Poklopci okana su min. otvora 600/600 mm, sa korištenjem poklopaca nosivosti koja je u skladu sa prometnim opterećenjem površine.

(3)		Separatori oborinskih voda predviđeni su kod prihvata oborinskih voda sa površina prometnica parkirališta. Kritični intenzitet za dimenzioniranje je 15 l/s/ha, dok se vode iznad tog intenziteta mogu prelijevati, s time da je na sustavu odvodnje moguće koristiti preljeve i na mreži kolektora, koristeći raspoložive zelene površine.

(4)		Gradnja sustava oborinske odvodnje vršit će se etapno na način:

- sustav kanalizacije oborinske odvodnje gradi se u sklopu uređenih prometnih i parkirališnih površina

- kao recipijent koristi se teren (upojne građevine) ili more,

- kod ispuštanja vode u teren potrebno je voditi računa da se ne izazovu erozijski procesi,

- sustav oborinske odvodnje zahtijeva izgradnju separatora nakon što je pojedino slivno gravitirajuće područje poraslo iznad reducirane površine od cca 0,25 ha, odnosno iznad cca 50 l/s, a za udio površina koje čine količine oborinskih voda sa prometnica ili parkirališta

- gradnja separatora može biti osim toga uvjetovana monitoringom stanja na pojedinom ispustu, odlukom nadležne inspekcije ili donošenjem odgovarajućeg novog propisa.

4.3.3. Elektroopskrba

Članak 34.

Uvjeti izgradnje elektroenergetske (EE) mreže

(1)		U sklopu UPU-a nalaze se tri zasebne građevinske čestice te javne površine (obala i šetnica). Dvije manje građevinske parcele (na kojima je planom predviđena mogućnost gradnje manjeg turističko ugostiteljskog objekta bez kuhinje, predvidive snage do cca 40kW), napojit će se direktno iz javne niskonaponske EE mreže, niskonaponskim priključkom. Velika parcela ima postojeću vlastitu transformatorsku stanicu TS "TN Zelena punta" koja ne zadovoljava buduće potrebe turističkog naselja.

(2)		Stoga je predviđeno ukidanje postojeće transformatorske stanice TS "TN Zelena punta" na postojećoj poziciji uz sadašnju recepciju. Također, ovim planom predviđena je nova transformatorska stanica, na novoj poziciji, bliža središtu zone obuhvata, te izmaknuta iz najatraktivnije zone turističkog naselja. Predviđena je trafostanica 2x630kVA, za potrebe kompletnog turističkog naselja. U sklopu trafostanice jest i glavna razdjelnica za cijelo naselje.

(3)		Predviđena trafostanica jest u privatnom vlasništvu (nije distributivna od HEP-a), mjerenje potrošnje je na srednjem naponu i to je ujedno i točka razgraničenja vlasništva između HEP-a i investitora.

(4)		Planom su predviđene trase elektroenergetskog (EE) razvoda: trasa (koridor) srednjenaponskog kabela, te trase razvoda niskog napona po cijelom naselju. Trase se mogu po potrebi prilagođavati i korigirati kako bi se ostvarila kvalitetna opskrba električnom energijom svih objekata unutar zone obuhvata. Za napajanje skupina objekata planirani su pomoćni samostojeći ormarići iz kojih će sa radijalno napojiti svaki objekt zasebno. Ostali objekti napojit će se direktno iz nove trafostanice.

(5)		U zoni obuhvata UPU-a su postojeći pomoćni samostojeći razvodni ormarići koji se mogu zadržati (uz nove napojne kabele iz nove trafostanice) ili će se i u tom dijelu napraviti novi EE razvod i napajanje objekata.

(6)		Posebne tehničke uvjete izgradnje transformatorske stanice i javne EE mreže propisuje HEP ODS ELEKTRA Zadar, Služba za razvoj i investicije, Odjel za razvoj mreže.

Napomena: ovi uvjeti odnose se na javni dio (HEP-ov) trafostanice. Ukoliko je mjerenje na srednjem naponu dozvoljena su odstupanja od ovih uvjeta u dijelu koji više nije vlasništvo HEP-a, znači od mjernog uređaja pa na dalje, gledajući tok energije. Uvjeti vrijede samo za javnu elektroenergetsku NN mrežu, tj. ne vrijede za privatni niskonaponski razvod.

Članak 35.

Vanjska rasvjeta

(1)		Na javnim površinama zone obuhvata UPU-a ostaje postojeća vanjska rasvjeta koja se prema potrebi adaptira i obnavlja.

(2)		Nove linije vanjske rasvjete, koje nemaju karakter javne rasvjete (u sklopu privatnog zemljišta) treba predvidjeti prvenstveno uz interne prometnice, za lakšu komunikaciju noću i iz sigurnosnih razloga. Predviđaju se dva tipa rasvjete:

1) rasvjetni stupovi visine cca h=4,5m, sa simetričnim, širokokutnim svjetiljkama s metal halogenom ili natrijevom žaruljom 70W,

2) rasvjetni stupići, visine cca h=1m, s jednakim izvorom svjetlosti. Stupići se primjenjuju na trasi rasvjete koja je vrlo blizu nekog objekta, gdje nema dovoljno mjesta, a razlog jest da se izbjegne bliještanje u apartmane.

(3)		Rasvjeta se napaja iz predviđene nove trafostanice naselja. Po potrebi mogu se koristiti kabelski razvodni ormari vanjske rasvjete.

- Minimalni razmaci između kabela različitih naponskih nivoa međusobno i prema ostalim instalacijama te minimalne dubine ukopavanja ovisno o trasama na kojima se ukopavaju određeni su «Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35 kV» prema granskim normama Direkcije za distribuciju Hrvatske elektroprivrede N.033.01, klas. br. 4.10/92.

4.3.4. Energetski sustav

Članak 36.

Sustav za centralnu pripremu tople sanitarne vode

Postojeće stanje

(1)		Unutar područja obuhvata Urbanističkog plana, postoji sustav za centralnu pripremu tople sanitarne vode za postojeće građevine. Sustav se sastoji od tri spremnika tople vode, toplovoda (kotlovnica – spremnici tople vode), te potrebna oprema i uređaji. Zagrijavanje tople vode vrši se putem toplovoda iz kotlovnice. Sustav je smješten u sredini područja obuhvata.

Novo stanje (planirano)

(1)		Izgradnjom novoplaniranih građevina unutar područja obuhvata potrebno je postojeći sustav za pripremu tople vode rekonstruirati i adaptirati u smislu povećanja kapaciteta.

Zagrijavanje tople vode predviđa se putem postojećeg toplovoda iz kotlovnice, te novog solarnog sustava, smještenog pokraj postrojenja za pripremu tople vode sa sjeverne strane.

(2)		Dopušta se postavljanje solarnih sustava (korištenje sunčeve energije) na građevinama i parkiralištima (nadstrešnicama).

Razvod sanitarne tople vode – toplovod

Postojeće stanje

(1)		Građevine predmetne zone (postojeće vile) snabdijevaju se toplom sanitarnom vodom putem sustava za pripremu tople vode i razvoda tople vode – toplovoda. Toplovod se vodi od spremnika za pripremu tople sanitarne vode do okna ispred pojedinih građevina.

Toplovod je izgrađen iz predizoliranih čeličnih cijevi, položenih direktno u rov u posteljici od pijeska. Vodi se većim dijelom u zelenom pojasu, dok manjim dijelom u koridoru prometnica.

Novo stanje

(1)		Buduće građevine predmetne zone (nove vile) snabdijevat će se toplom sanitarnom vodom putem postojećeg sustava za pripremu tople vode i novog razvoda tople – toplovod. Novi toplovod će se izgraditi iz predizoliranih plastičnih cijevi (cijevi medija od polibutena). Cijevi se polažu direktno u novi rov na dubinu od 80 cm ispod površine, na posteljicu od pijeska.

(2)		Toplovood se polaže u koridoru interne prometne površine s drugim komunalnim instalacijama na razmaku horizontalno i vertikalno prema pravilima struke.

Novi hotel

(1)		Unutar područja obuhvata Urbanističkog plana predviđena je izgradnja novog hotela.

Energetske potrebe hotela biti će riješene zasebnom kotlovnicom u sklopu hotela.

5.	UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 37.

- Javne zelene površine nisu planirane u obuhvatu ovog Plana, ali su planirane uređene zelene površine u sklopu rekreacijskih površina (R). Način uređenja  zone (R) prikazan je u članku br. 5.

- Uređene zelene površine planirane u stavku 1. ovog članka su određene u funkciji oblikovanja prostora i zaštite, i predviđaju se ozeleniti. Nova sadnja predviđena je pretežito autohtonim vrstama stablašica i niskog raslinja.

Članak 38.

(1)		Površine zelenila u sklopu građevnih zona prometnih i infrastrukturnih površina uređuju se sadnjom pretežno autohtonih vrsta stablašica i niskog raslinja. Na potezima uz ceste sade se drvoredi ili sl. Uz potporne i ogradne zidove sade se penjačice i grupe višeg grmlja. Nasipi cesta se zatravnjuju. Sastavni dio tih površina su i elementi cesta: usjeci, nasipi, potporni i ogradni zidovi i objekti odvodnje oborinskih otpadnih voda. Tim površinama mogu se voditi i podzemni infrastrukturni vodovi.

6.	Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih

vrijednosti

Članak 39.

- Unutar granica obuhvata Plana nema zaštićenih prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti.

- Mjere i uvjeti zaštite prirode obuhvaćaju slijedeće:

- u što većoj mjeri je potrebno sačuvati postojeću prirodnu vegetaciju te je ukomponirati u krajobrazno uređenje a ostale slobodne površine ozeleniti autohtonom vegetacijom;

- u što većoj mjeri potrebno je zadržati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vršiti tako da se očuva cjelokupan prirodni pejzaž i okruženje;

- potrebno je osigurati racionalno korištenje prirodnih dobara bez oštećivanja ili ugrožavanja njenih dijelova i uz što manje narušavanje ravnoteže prirodnih faktora

- Prilikom izvođenja zemljanih radova investitori su dužni pridržavati se članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu obavijestiti nadležno tijelo.

7.	Postupanje s otpadom

Članak 40.

(1)	Proizvođači otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu i propisa donesenih temeljem tog Zakona.

Članak 41.

(1)	Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Općina, a skuplja ga ovlaštena pravna osoba. Mjere postupanja s otpadom utvrđuju se programom zaštite okoliša koji donosi Općinsko vijeće.

Članak 42.

(1)	Prostornim planom uređenja Općine Kukljica određuje se do usvajanja konačnog rješenja na osnovi izrađene Studije o postupanju s otpadom privremeno odlaganje otpada na postojećem odlagalištu.

Članak 43.

- U zoni obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada.

- Poželjno je, već na mjestu nastanka otpada, vršiti primarnu selekciju otpada i u tom cilju postaviti kante/kontejnere za različite vrste otpada. Kante/kontejnere treba postavljati na kolno lako pristupačna mjesta koja neće ugrožavati korištenje okolnog prostora niti ugrožavati krajobrazne i urbane vrijednosti područja.

8.	Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 44.

- Područje obuhvata Urbanističkog plana posebno je osjetljivo obalno područje. Nije dopušten razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš. Građevine se moraju projektirati i graditi sukladno važećim propisima u pogledu zaštite od požara, zaštite na radu i drugim propisima ovisno o vrsti građevine, uz primjenu odgovarajućih materijala prilagođenih suvremenoj arhitekturi.

- Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš provodit će se zaštitom tla, vode i zraka od zagađenja i drugim mjerama sukladno posebnim propisima.

8.1	Zaštita voda i tla

Članak 45.

(1)      Područje obuhvaćeno Urbanističkim planom nalazi se izvan zona sanitarne zaštite pitke vode i nema registriranih površinskih vodotoka.

(2)      Zaštita voda određena je primarno u funkciji zaštite podzemlja u koje bi se podzemnim tokovima eventualno moglo unositi onečišćenje.

- Zaštita podzemnih voda, i posredno mora, provodi se primarno pravilnim zbrinjavanjem fekalnih, sanitarno-potrošnih, tehnoloških i oborinskih voda.

- Posebnim mjerama je potrebno smanjiti mogućnost zagađenja na internim prometnicama - zabraniti odlijevanje vode onečišćene deterdžentima, zabraniti odlaganje otpada na zaštitne zelene površine uz ulice i pješačke staze.

- Vlasnici pojedinih dijelova ugostiteljsko turističke zone moraju brinuti o zaštiti i održavanju vodovodne mreže, hidranata i drugih vodnih uređaja unutar i ispred građevne čestice te štititi pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja.

8.2	Zaštita zraka

Članak 46.

- Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka i propisa donesenih temeljem Zakona.

- Prije gradnje izvora onečišćenja zraka potrebno je utvrditi mjere zaštite primjenom najboljih dostupnih tehnologija, tehničkih rješenja i mjera.

(3)		Stacionarni izvori ( tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, korišteni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije određenih. Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora dužni su:

- prijaviti izvor koji onečišćuje zrak, te svaku njegovu promjenu - rekonstrukciju nadležnom tijelu uprave i lokalne samouprave,

- uz korištenje električne energije, poticati korištenje čistih energenata: ukapljenog naftnog plina, sunčeve energije i sl.

- u organizaciji tehnološkog procesa i uređenjem građevinske čestice spriječiti raznošenje prašine, širenje neugodnih mirisa i sl., kojima se može pogoršati uvjete korištenja susjednih građevinskih čestica.

8.3	Zaštita mora

Članak 47.

(1)	Priobalno more u području obuhvata Plana treba zadovoljiti II kategoriju zaštite mora koja dozvoljava kupanje, športsko – rekreacijske i druge aktivnosti.

(2)	Obalno područje mora i voda u obuhvatu Plana se zadržava u izvornom obliku bez intervencija kao prirodna plaža a djelomično kao uređena plaža. Korištenje tog područja je moguće za rekreaciju, kupanje i druge aktivnosti vezane uz more i vode te se omogućava obnova pješačke šetnice uzduž obale.

(3)	Mjere za sprečavanje i smanjenje onečišćenja mora obuhvaćaju:

- izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda

- izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda sa odgovarajućim tretmanom pročišćavanja tih voda (separatori, pjeskolovi i dr.)

-	sustavni monitoring kakvoće mora u zoni akvatorija

(4)	Na području obuhvata Plana obalno more je namijenjeno rekreaciji, športu, kupanju i sl.
Korisnici pomorskog dobra se moraju obvezati i dužni su da kontroliraju i održavaju postojeću kakvoću mora u skladu s važećim zakonima i propisima.

8.4.	Zaštita od buke

Članak 48.

- Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke i provedbenih propisa koji se donose temeljem Zakona. Do donošenja odgovarajućeg provedbenog propisa primjenjuje se Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Članak 49.

- Najveća dopuštena razina buke utvrđuje se prema propisanim vrijednostima za turističko-ugostiteljsku djelatnost i prateće djelatnosti.

- Za planirane građevine - sadržaje, primjenom mjera zaštite od buke kod projektiranja, građenja i odabira tehnologije, osigurati što manju emisiju zvuka, i to:

- odabirom i uporabom tihih strojeva, uređaja i sredstava za rad i transport

- izvedbom odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke

- uređenjem planiranih javnih zelenih površina i zelenih površina u sklopu građevnih čestica

8.5	Mjere za očuvanje okoliša

Članak 50.

- U cilju očuvanja okoliša propisuju se sljedeće mjere:

-	na djelotvorni način štititi prirodne i krajobrazne vrijednosti.

-	gradnja sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje

-	sprječavati radnje koje potencijalno mogu izazvati nepovoljan utjecaj na okoliš u skladu sa Zakonima, pravilnicima i standardima te u skladu s Odredbama za provođenje.

-	uključiti lokalne vlasti u aktivno čuvanje okoliša.

8.6	Mjere za unapređenje okoliša

Članak 51.

(1)	U cilju unapređenja okoliša potrebito je stvaranje javnoga mnijenja u korist zaštite krajolika, zaštite kulturne i prirodne baštine, smanjenja onečišćenja. Za gradnju građevina koristiti kvalitetna arhitektonska rješenja;

8.7	Mjere posebne zaštite

Članak 52.

- Profili prometnica i njihovi koridori, te postave građevinskih pravaca trebaju osigurati prohodnost prometnica u svim uvjetima.

- Projektiranje s aspekta zaštite od požara planiranih građevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz oblasti zaštite od požara, te pravilima struke. Rekonstrukcije postojećih građevina potrebno je projektirati na način da se ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine, zone ili jedinice.

- Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje unutarnjeg i vanjskog hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

- Radi sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjedne građevine najmanje 4,0 m ili manje ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.

- Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a  prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti hidrantska mreža.

- Prilikom projektiranja garaža, koristiti važeće pozitivne hrvatske propise odnosno priznata pravila tehničke prakse što se temelji na Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 92/10)

- Za zahtjevne građevine izraditi prikaz predviđenih mjera zaštite od požara, ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara, iz kojeg će biti moguće ocijeniti odabrani sustav zaštite od požara.

- Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih razaranja provodi se projektiranjem u skladu s zakonima i propisima o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih razaranja

- Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem građevina i građenjem u skladu s seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

9.	MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 53.

- Gradnja planiranih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene je moguća nakon, ili uz paralelnu gradnju, potrebnih prometnih i infrastrukturnih sadržaja.

- Građevne čestice moraju imati minimalnu uređenost građevinskog zemljišta a što podrazumijeva slijedeće:

- kolni priključak na ulicu;

- osiguran propisni broj parkirališnih mjesta;

- priključak na sustav odvodnje otpadnih vida i sustav vodoopskrbe;

- priključak na energetski sustav.

II.  GRAFIČKI DIO PLANA

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

0.       Prikaz postojećeg stanja	1:1000

1.       Korištenje i namjena površina	1:1000

2        Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

2a.     Prometna mreža	1:1000

2b.     Energetski sustav	1:1000

2c      Vodoopskrba i odvodnja	1:1000

2d      Elektroopskrba i telefon	1:1000

3.       Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 	1:1000

4.       Način i uvjeti gradnje	1:1000